Междисциплинарное исследование Старорязанского археологического комплекса: историческая топография и трехмерное георадиолокационное моделирование.

Анна Клочко 1, Дмитрий Шишков2

1Геологический Факультет Московского Университета им. Ломоносова

2 www.geor.ru,

В работе представлены материалы и результаты трехмерного георадиолокационного моделирования части территории Южного городища Старой Рязани. Методом 3D георадиолокации здесь обследовано более 5 Га территории, для этого было отснято более 50 км. георадарных профилей; также выполнено 2D профилирование; обследованы участки близлежащего Щатрищинского могильника и селища Устрань.

Материалы георадарных съемок 2007-2008 годов объединены в два супер-3D проекта, таким образом, около 10 Га территории Старой Рязани уже охвачено трехмерным моделированием.

В ходе интерпретации 3D проектов выявлены черты исторической планировки территории, сохранившиеся в особенностях волнового поля.

Работы Старорязанской археологической экспедиции ИА РАН сезона 2008 года подтвердили достоверность геофизического (георадиолокационного) прогноза исторической топографии местности и точность предсказанных параметров погребенных археологических объектов. Раскопками вскрыты фрагменты фундаментных рвов домонгольского Успенского собора и остатки деревянной постройки.

Принципиально новым, по мнению авторов работы, является формирование на основе материалов изучения Старорязанского археологического комплекса нового междисциплинарного научно-методологического стандарта обследования объекта наследия в основе которого – 3D георадиолокация высокого разрешения и детальности и ее комплексная геолого-археологическая интерпретация.

Большой объем материала, полученного в ходе полевой георадиолокационной съемки, позволил уже на нынешнем этапе исследований приступить к формированию супер-3D проекта, объединившего результаты двухлетних работ на Южном городище. Начато обследование объектов за пределами городища – окрестных селищ и Щатрищенского могильника.

Осуществлена полная геофизическая обработка данных площадного обследования и их подготовка к интерпретации. Выполнена предварительная геологическая и археологическая интерпретация георадиолокационных материалов; установлены особенности волнового поля территории, предположительно связанные с археологическими объектами и исторической планировкой. На основании геофизических данных выбраны места двух раскопов сезона 2008 г.

Предварительные результаты трехмерного моделирования территории памятника уже сейчас представлены в виде рабочего Интернет-проекта.

Получены результаты по всем направления, как связанным с определения стратегии дальнейшего изучения и музеефикации памятника, так и с разработкой археологического приложения данного метода дистанционного зондирования.

Рис.1 Контуры территории 3D георадиолокационного картирования, выполненного в 2008 году в южной части городища Старая Рязань.

На Южном городище обнаружен, реконструирован в виде 3D модели и вскрыт заверочным раскопом остов Успенского белокаменного собора, местоположение которого после раскопок А.Л.Монгайтом в 1949 г. было утеряно.

Рис.2. Археологический раскоп, заложенный по данным георадиолокационного обследования юго-западной части Южного городища и вскрывший остатки фундамента домонгольского Успенского собора (раскопки августа 2008 г).

Работы Старорязанской археологической экспедиции ИА РАН сезона 2008 года подтвердили достоверность геофизического (георадиолокационного) прогноза исторической топографии местности и точность предсказанных параметров погребенных археологических объектов. Так, например, сложная георадарная аномалия соответствовала остаткам крупной деревянной постройки, разрушенной при разорении города.

Материалы георадарных съемок 2007-2008 годов объединены в два супер-3D проекта, таким образом, для почти 10 Га территории Старой Рязани уже  проведено трехмерное моделирование. Визуализация 3D модели территории археологического памятника осуществляется следующими способами:

- созданием атласа карт погребенной планировки территории, выполненных для последовательных стратиграфических уровней разреза;

- формированием библиотеки георадиолокационных аномалий, типичных для разреза памятника;

- видео-моделями, демонстрирующими изменение георадиолокационной картины на всей площади по мере увеличения глубины проникновения сигнала или с реконструируемыми в пространстве неоднородностями массива.

Рис.3. Георадиолокационный слайс (один из более 700 послойных срезов георадиолокационного супер-3D куба, выполненного по результатом полевого обследования участка Южного городища (см.рис.1). Супер-3D проект объединяет более двух десятков 3D кубов, соответствующих участкам съемки со стороной 50 м. (отдельные квадраты)

На крайнем северо-западном участке видны контуры Успенского собора.

Геолого-геофизическая и археологическая интерпретация материалов проводится для территории, охваченной трехмерным моделированием. Наиболее интересны установленные в ходе анализа 3D проектов следующие особенности волнового поля территории.

- Наличие многочисленных крупных и сложнопостроенных георадиолокационных аномалий с устойчивыми чертами волнового поля. Раскоп 2007-2008 гг. вскрыл в пределах одной из подобных аномалий остатки усадьбы домонгольского времени с остатками деревянных конструкций. Подобные объекты типичны для обследованной территории, расположены регулярно в центральной части городища (материалы 2007 г.) и более редко – в его южной части (материалы 2008 года). Различаются рядовые аномалии этого типа и более крупные и сложные (большие, длительно существовавшие усадьбы?). Детальность геофизической модели дает возможность после обработки археологических материалов сезона 2008 года перейти к более детальному прогнозу топографии подобных объектов.

- Черты древней планировки, отмеченные на всей обследованной территории. Планировка зафиксирована как в расположении крупных аномалий, так, местами – в закономерной распространении участков иного типа волнового поля («улицы»).

- Крупная аномалия с четкими признаками внутренней планировки, выявленная в юго-западной части Южного городища, однозначно была сопоставлена с фундаментом или фундаментными рвами крупного каменного собора, что подтвердилось последующим заверочным раскопом.  Предполагается, что обнаруженный храм – это крупнейший на городище Успенский собор, частично обследованный А.Л.Монгайтом в 1949 году. До нынешних геофизических работ точное местоположение храма было утеряно.

Рис. 4. Пример послойного среза 3D куба (георадиолокационный слайс) на глубину более 1 м. Реконструированы четкие контуры постройки; заметны малоконтрастные неоднородности (следы археологических раскопок 1949 г?), локальные интенсивные аномалии (фрагменты некрополя?).

Стороны участка детальной съемки – 60 на 50 м. Ориентировка слайса – север внизу.

Детальность, четкость контуров и пропорций этого большого (30*20 м) древнего сооружения наглядно демонстрирует качество георадиолокационных материалов, точность привязки на местности системы радарных профилей.

- Детальный анализ волнового поля территории, прилегающей к храму, дает основание предполагать фрагментарную сохранность здесь древнего некрополя.

Часть материалов проекта размещена на сайте www.geor.ru , адаптирована для просмотра удаленными пользователями практически без потери информативности и может быть использована в научно-информационных, просветительских и образовательных целях.

Для этого разрабатывается оригинальное программное обеспечение «MZ», позволяющие создавать из множества послойных разноглубинных срезов (георадиолокационных слайсов) 3D кубов потоковое Интернет-телевидение, качество и детальность геофизической информации при этом практически не отличаются от оригинальных материалов в профессиональных геофизических программах.

Основной объем георадарной съемки на Южном городище Старой Рязани выполнен георадаром SIR-3000 с антеной 200 мегагерц по системе квадратов со стороной 50 м. Каждый из квадратов образован системой параллельных профилей (51 профиль) с разносом в 1 метр.

Выявленные геофизические аномалии дополнительно покрывались более детальной съемкой – с профилями, заложенными через 0,5 м в двух направлениях. С такой детальностью обследовался участок (50 на 60 м) с остатками Успенского собора.

Несколько участков с аномалиями покрыты особо точной съемкой с антенной 400 МГц с шагом между профилями 0,3 м. Эти участки с интенсивными контрастными георадиолокационными аномалиями рекомендованы для первоочередного археологического обследования.

Археологическая георадиолокация объединяет как приемы геологического анализа геофизической информации (стратиграфическое расчленение разреза, оценка его инженерно-геологических характеристик, интерпретация естественных неоднородностей и т.п.), так специальные приемы обнаружения искусственных объектов (выделение культурных слоев, локализация неоднородностей в грунте по косвенным признакам и др.).

Принципиально новым,  является формирование на основе материалов изучения Старорязанского археологического комплекса нового междисциплинарного научно-методологического стандарта обследования объекта наследия.

Главной характеристикой этого стандарта является создание цифровой трехмерной модели строения геолого-археологической среды территории (3D георадиолокация). Обязательной составляющей этого стандарта является высокая детальность картирования (задается плотностью съемки), высокое разрешение (определяется параметрами и комплектацией применяемого оборудования). Неизбежным следствием перехода на новый 3D стандарт моделирования археологической среды является многократное увеличение объема цифровой информации. Например, объем информации в супер-3D проекте только сезона 2008 года превышает 50Gb. Соответствующее возрастание потока информации в 3D сейсмике не стало критичным для метода, т.к. его данные, представляют собой коммерческий продукт и доступны только узкому кругу специалистов с помощью компьютерных станций.

В настоящее время коллективом ведутся работы по преодолению этого «информационного барьера» между геофизиками и археологами путем создания Интернет проектов, разработки способов преобразования громоздких 3D моделей в общедоступное скоростное потоковое Интернет-телевидение и т.п. Анализ материалов последних международных конференций по междисциплинарному изучению археологических памятников (например, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Berlin, 2007) показывает, что в большинстве случаев георадаром исследуются достаточно простые и крупные объекты (например, фундаменты, реже – курганы). Сдерживает распространение метода, как это ни парадоксально, его высокая разрешающая способность и детальность, а, следовательно, и относительная сложность геологической и археологической интерпретации материалов, особенно при обследовании больших территорий с контрастными ландшафтными условиями.

Авторам до сих пор не известны опубликованные примеры столь масштабного применения высокоразрешающей 3D георадиолокации на объектах наследия, сравнимых по площади со Старой Рязанью. Следует отметить, что большинство близких по методике исследований значительно более скромных территорий осуществляется за рубежом путем кооперации научных и производственных коллективов, вероятно, по причине высокой себестоимости подобных исследований.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-06-00459-а.

1.Klochko A., Shishkov D. Virtual GeoRadar  Modeling of Archaeological Monument.// Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Berlin, Germany, 2007; 2.Klochko A., Shishkov D. Development of new technology for Virtual Georadar Modeling of Archaeological Memorials // Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. 2009 Williamsburg, USA